广联达图形算量构件代码应用技巧

楼层构件 地下室外墙防水面积

DXSWQFSMJ 该代码用于计算建筑物地下室外墙面的防水面积。 地下室（除了基础层和首层的所有楼层）的所有外墙的外侧边的面积，不计算基础层的防水面积。

地下室外墙防水面积＝外墙皮外侧的长度×层高。

防水高度算至首层地坪。

软件没有考虑外墙的门窗洞口和突出外墙面柱的因素。 如何计算基础层的外侧防水面积？一般情况下，基础层和最底层的地下室外墙外皮位置是一样的，因此可以使用最底层的建筑外周长×图纸中实际高度，就可以计算了。如果满基侧面需要做防水，那么可以使用满基的模板面积来计算满基侧面防水面积。

女儿墙中心线长度

NEQZXXCD 女儿墙的总长度。 所有层的女儿墙的总长度。不与任何构件进行扣减。 屋顶的女儿墙一般会有压顶，该代码可以用于计算压顶的体积（压顶体积＝女儿墙中心线长度×压顶的截面面积）。

女儿墙的高度可以按照压顶下表面的标高来绘制。

女儿墙外面积

NEQWMJ 女儿墙外侧的面积。 所有层的女儿墙外侧的总面积。不与任何构件进行扣减。

所有女儿墙外边线长度×女儿墙高度。 当墙体类别定义为女儿墙时，软件就会计算女儿墙的外面积，但是所绘制的墙体不会计算外墙装饰面积，也就是说，外墙的装饰面积是不包含女儿墙装饰面积的。

建筑面积

JZMJ 用于计算建筑物的建筑面积。 所有绘制的建筑面积之和＋楼层管理中设置的建筑面积增减+阳台属性值中的建筑面积计算的选项+楼梯属性值中的建筑面积计算的选项－绘制的天井。

只有在普通墙、间壁墙、分层墙、虚墙所围成的区域才能使用点式绘制的方法绘制建筑面积。 直接在表格计算中使用这个代码，可以计算出所有楼层的建筑总面积或某一楼层的建筑面积。

汇总计算某一层后，在建筑面积的图层查看建筑面积图元的工程量，该工程量可能会与表格计算中的数值不相符，因为所查看的建筑面积图元工程量不与阳台、楼梯等构件发生扣减计算，只计算本身的面积。

外墙抹灰面积

WQMHMJ 用于计算外墙的抹灰面积。 外墙外边线长度乘以外墙的高度，考虑与外墙的柱、门窗、洞口的扣减。

当外墙裙高度为0时，高度从室外地坪开始计算。

目前软件没有考虑与突出墙面的梁、外墙的阳台、栏板的扣减。

当墙体的类型为女儿墙时，不计算抹灰面积。 直接在表格计算中套用此代码就可以计算外墙的抹灰面积，不需要绘制任何构件。

如果外墙局部装饰面积与其他装饰做法不同时，可以使用外单墙面、装饰来计算。

外墙裙抹灰面积

WQQMJMJ 用于计算外墙裙的抹灰面积。 外墙外边线长度乘以工程设置中的墙裙高度。

外墙裙抹灰面积只能在首层和室外地坪的高度进行计算计算，2层以及2层以上的高度是不计算外墙裙抹灰面积的。即使外墙裙高度设置在2层以上的高度，软件也是不会计算的。 如果2层以上部分墙面做法同外墙裙一样，那么可以使用外单墙面装饰来计算。

土方体积

TFTJ 用于计算建筑物的总挖土方体积。 土方体积＝基坑体积＋基槽体积＋大开挖体积。 无

回填土体积

HTTTJ 用于计算建筑物回填土的总体积。 回填土体积＝土方体积＋冻土体积－扣减量，其中扣减量为：

基础层——所有基础层绘制的构件体积之和计算。包括：条形基础、独立基础、桩承台、满堂红基础、满堂红基础垫层、地沟（地沟体积为地沟所占的整体体积）及存在于基础层的柱、梁、板、板洞、墙、墙垛。

地下一层——地下一层的底面标高直室外地坪的高度×绘制的建筑面积。

地下二层直地下N层——层高×绘制的建筑面积。 在地下室层绘制了建筑面积后，软件才会正确的计算回填土体积。

运余土体积

YYTTJ 用于计算土方外运的体积。 运余土体积＝土方体积+冻土体积－回填土体积。 无

墙 钢丝网片长度

GSWPCD 用于计算砖石砌块墙与混凝土墙体相交处的钢丝网片面积。 计算钢丝网片的部位（只有当墙体为砖石、砌块时才计算）：

1、 混凝土柱与墙相交处；

2、 女儿墙与压顶（绘制的梁）；

3、 外墙与梁；

4、 内墙与墙；

5、 基础层基础反梁与墙（该位置不应该计算钢丝网片，需要特殊处理）。 不需要绘制该构件，只需要在墙体中套用代码就可以计算。

对于基础层不计算钢丝网片的处理方法：最底层地下室的墙体与基础层墙体位置一般是相同的，可以把最底层地下室的墙体复制到基础层后，利用修改构件图元名称的方法来重新命名基础层的墙体，然后在墙体的构件管理中过滤当前层使用的构件，再使用构件做法查询的功能，查询出已经套用钢丝网片长度代码的墙体，直接删除套用的子目就可以了。

模板面积

MBMJ 用于计算墙体的模板面积。 墙体左边线的长度＋右边线的长度×高度－扣减量＋端头模板面积，其中左右边线的长度是扣减掉与其他混凝土墙相交后的长度。 该量可以用于计算道路围墙的装饰面积（两面面积）。

体积

TJ 用于计算墙体的体积。 体积长度×高度×厚度±扣减量。 由于在计算混凝土墙体时，暗梁、暗柱全部并入墙体体积内计算，因此可以不绘制暗梁、暗柱等构件。

面积

MJ 用于计算墙体的面积。 面积＝体积/墙体厚度。 建筑物中的隔墙，有些是按照面积计算的，可以直接使用该量。

墙厚

QH 墙体的厚度。 图纸给出的厚度为490，370，120时，软件会自动折算，例如：370墙体折算成365，120墙折算成115，即计算式中乘以折算系数：0.986。 设置墙体的厚度属性时，直接按照370或120设置就可以了。

体积长度

TJCD 计算墙体体积的长度。 墙体本身的长度，考虑与相交的混凝土墙体的扣减。 无

轴线长度

ZXCD 墙体本身的轴线长度。 墙体本身有个轴线，该长度就是墙体轴线本身的长度，不考虑与任何构件扣减。 无

扣马牙槎体积

KMTCTJ 墙体扣减构造柱时的体积。 墙体长度方向与构造柱的边非平行相交时，扣减的构造柱马牙槎体积，马牙槎的长度按照平均长度3cm计算 构造柱中有个不计算马牙槎体积的构造柱，如果不想计算马牙槎的体积，直接选择该柱类型就可以了。

门、窗、洞口、门联窗 洞口三面长度

DKSMCD 计算洞口周长扣除底边长度后的数值。 该工程量不只是单指门窗两个侧面和顶面的长度，是门窗的周长扣减掉底边的长度后的数值。 该工程量可以用于计算门窗口贴脸的计算。

屋面 卷边长度

JBCD 用于计算屋面设置卷标高度后的长度。 在屋面多边形中设定卷边高度的边才计算卷边长度。

卷边长度没有考虑屋面的坡度系数。 无

周长

ZC 计算屋面的周长。 屋面多边形的周长，不考虑与任何构件的扣减。不考虑屋面的坡度系数。 无

防水面积

FSMJ 用于计算屋面的防水面积 卷边面积＋屋面本身的面积。 无

雨棚、挑檐 栏板内边线长度

LBNBXCD 用于计算雨棚边缘栏板内侧的长度 对于布置的挑檐和雨蓬，按墙和栏板构成的净空面积计算。

如果计算规则规定算至栏板外皮，那么需要偏移雨棚边线和调整栏板的底面标高。 该量可以用于计算栏板立面防水面积的高度。

阳台 天棚面积

TPMJ 用于计算阳台天棚的抹灰。 按墙和栏板围成的净空面积计算，没有考虑阳台的梁侧面抹灰的面积。

栏板踢脚长度

LBTJCD 用于计算阳台栏板的踢脚长度。 栏板内侧净长度。 该量可以用于计算栏板立面防水面积的高度。

贴墙墙面面积

TQQMMJ 用于计算阳台贴墙的装饰面积。 贴墙墙面面积=贴墙墙面长度*墙高度。

计算高度的时候没有考虑阳台板的厚度。 无

柱 高度

GD 计算柱体积时的高度。 扣减其最上部的梁高或板厚。 无

梁 轴线长度

ZXCD 计算梁体积的长度。 梁本身的长度，考虑与相交的梁的扣减。 无

体积长度

TJCD 梁本身的轴线长度。 梁本身有个轴线，该长度就是梁轴线本身的长度，不考虑与任何构件扣减。 无

楼梯 底部面积

DBMJ 计算楼梯底部的实际面积。 底部面积按梯板斜面面积计算，相当于楼梯板的斜面面积。

扣减墙所占的面积

投影面积

TYMJ 计算楼梯水平投影的面积。 实际投影面积，扣减墙所占面积

房间 柱墙面抹灰面积

ZQMMHMJ 用于计算突出墙面的柱的抹灰面积。 柱突出墙面部分的长度乘以柱的高度

在套用该代码时，可以查看计算规则中计算墙面抹灰的面积与突出墙面的柱的抹灰面积的计算方法。是扣除的柱贴墙的面积还是加上的柱侧壁面积。 如果突出墙面的柱做法与墙面做法不同时，可以使用这个代码来计算柱的抹灰面积，但是要注意墙面抹灰面积中是否包含了柱的抹灰面积。

门窗侧壁面积

MCCBMJ 计算门窗侧壁的装饰面积 房间内所有门、窗、门联窗的洞口三面（除底面外）面积之和。

洞口三面长度×侧壁宽度，其中侧壁宽度指门、窗、门联窗所在的墙的墙边到立樘位置的距离。没有考虑门窗的框厚。 如果门窗侧壁需要进行单独装饰的时候，就可以使用该代码。

梁抹灰面积

LMHMJ 计算突出墙面的梁的抹灰面积。 凸出墙面墙上梁侧面面积＋凸出墙面墙上梁底面面积。 如果墙上梁的抹灰面积与墙面做法不同时，可以使用该代码

独立柱墙面抹灰面积

DLZQMMHMJ 计算房间内独立柱的抹灰面积。 独立柱周长×独立柱墙面高度。

计算时，高度按照房间墙面的高度进行计算。 房间墙面抹灰面积是不包含房间内独立柱抹灰面积的，独立柱抹灰面积要单独计算。

独立柱周长

DLZZC 用于计算独立柱的周长。 独立柱的断面周长。 软件没有独立柱踢脚长度或面积的计算代码，使用这个代码就可以计算独立柱的踢脚长度或面积。

天棚装饰面积

TPZSMJ 用于计算房间内天棚装饰面层的面积。 具体的计算方法可以查询软件的计算规则，在计算时，考虑了房间顶面为斜板的因素，但是没有考虑板底梁的侧面抹灰面积。 无

天棚抹灰面积

TPMHMJ 用于计算房间内天棚抹灰的面积。 具体的计算方法可以查询软件的计算规则，在计算时，考虑了房间顶面为斜板的因素，同时考虑板底梁的侧面抹灰面积。 无

间壁墙面积

JBQMJ 用于计算地面面积时，是否扣减间壁墙所占面积的判断。 在查看计算规则时，如果是加上间壁墙所占面积，就说明软件在计算地面面积时，是不扣除间壁墙所占面积的，如果是无影响，就说明计算地面面积是扣除间壁墙所占面积的，因为软件在计算房间地面面积时，是按照墙围成的最小区域计算的，不考虑墙体的类别，只有在计算的时候才会判断间壁墙所占面积是否进行扣除。

条基 体积长度

TJCD 计算条基体积的长度。 条基本身的长度，考虑与相交的条基的扣减。 无

满基 直模板面积

ZMBMJ 用于计算满基边缘立面的模板面积。 满基的周长×满基的非倾斜高度。 该代码可以直接用于计算满基侧面的防水面积。

模板面积

MBMJ 用于计算满基边缘的模板面积，包括立面面积和倾斜面积。 满基的周长×满基的非倾斜高度＋满基的周长×满基倾斜边的高度（考虑倾斜角度）。

只有在满基倾斜边大于45度的时候才计算倾斜边的模板面积。 该代码可以直接用于计算满基侧面的防水面积。

土方构件 顶面积

DIMJ 用于计算土方构件的顶面面积。 所绘制的土方构件的顶部面积，根据规则规定考虑是否增加工作面。 无

底面积

DMJ 用于计算土方构件的底面面积。 所绘制的土方构件的底部面积，根据规则规定考虑是否增加工作面 无

土方体积

TFTJ 用于计算土方构件的体积。 按照棱台的计算公式计算。

土方体积=（顶面积+底面积+中截面面积*4）/6*深度。 无

平整场地 外放2米面积

WF2MMJ 用于计算平整场地外放2米后的面积。 按照绘制平整场地多边形外放2米后的面积计算。 计算平整场地时直接使用该代码就可以计算。

GCL构件属性详解

构件名称 构件属性 属性值解释 应用技巧

墙 轴线距离墙左边线距离 墙体（包括所有的线性构件）本身会有一根轴线，该轴线不是指墙体所在的轴网的轴线，而是用于计算墙体工程量的轴线。默认的属性值为墙体厚度的一半，可以在0至墙厚的范围内进行调整。当墙体的绘制方向不同时，所显示的轴线距离墙左边线的距离也是不一样的。 当外墙为370砖墙时，可以根据绘图习惯，把轴线距离墙左边线距离调整为120或250，使墙体本身的轴线与图纸的轴线重合。

起点高度 当绘制一道墙体时，会有一个起点和一个终点。起点的高度就是点击第一个点时的高度。

新建墙体时，该属性值与楼层高度一致，当调整楼层高度时，墙体的高度会随之发生变化（带括号时）。也就是说，不需要人为 的调整墙体的高度。 弧线的墙体是不能定义为斜墙的。

当楼层中某个墙的高度与其他墙体高度不一致时，可以单独在构件属性编辑器中进行调整而不是在构件管理器中进行调整。

终点高度 当绘制一道墙体时，会有一个起点和一个终点。终点的高度就是点击第二个点时的高度。

新建墙体时，该属性值与楼层高度一致，当调整楼层高度时，墙体的高度会随之发生变化（带括号时）。也就是说，不需要人为 的调整墙体的高度。

栏板 截面面积 该截面面积为软件根据栏板的高度和宽度计算出来的数值，或者根据用户在多边形管理器中绘制出来的栏板截面面积计算的数值。 无

门 立樘距离 门框俯视图中心线与墙中心间的距离，默认0，即门居中。如果窗框中心线在墙中心线左边，该值为负，否则为正。 该属性值默认为0，即居中。修改该数值直接会影响房间门窗侧壁的块料面积的计算。

墙洞 离地高度 墙洞的底面距离楼地面的高度。 异形墙洞是按照异形墙洞的外接矩形的底面计算的。

过梁 长度 缺省为空，按照所绘制的门窗洞口宽加伸入墙内长度。 不需要设置过梁的长度，软件会自动考虑过梁所在的门窗洞口的宽度再加上伸入墙内的长度进行计算。

截面宽度 缺省为空，按照过梁所在的墙体厚度进行计算。 不需要设置过梁的宽度，软件会自动考虑过梁所在的墙体的厚度。

伸入墙内长度 指过梁长度在门窗洞口宽度基础上再增加的总长度。 门窗洞口两侧的长度总和。

保温层 空气层厚度 保温层与墙体之间形成空气层，有利于保温。 无

屋面 坡度系数 用于计算屋面防水面积时设置的系数。 当图纸给出的坡度系数为2％时，在此输入数值为0.02。

柱 截面宽度 矩形柱某一条边的长度，异形柱取柱截面多边形外接矩形的宽度。 无

截面面积 软件根据所输入的宽度和高度计算出来的截面面积，如果柱子异形柱或参数化柱，那么该数值为参数化柱或柱截面多边形的面积。

周长 软件根据所输入的宽度和高度计算出来的周长，如果柱子异形柱或参数化柱，那么该数值为参数化柱或柱截面多边形的周长。

梁 起点顶标高 当绘制一道梁时，会有一个起点和一个终点。起点的标高就是点击第一个点时的高度。

新建梁时，该属性值与楼层高度一致，当调整楼层高度时，起点顶标高会随之发生变化（带括号时）。也就是说，不需要人为的调整起点顶标高。 弧线的梁是不能定义为斜梁的。

当楼层中某个梁的顶标高与其他梁高度不一致时，可以单独在构件属性编辑器中进行调整而不是在构件管理器中进行调整。

终点顶标高 当绘制一道梁时，会有一个起点和一个终点。终点的高度就是点击第二个点时的高度。

新建梁时，该属性值与楼层高度一致，当调整楼层高度时，终点顶标高会随之发生变化（带括号时）。也就是说，不需要人为的调整终点顶标高。

楼梯 建筑面积计算 建筑面积计算规则中规定了不同的楼梯会有不同的算法（全部计算、计算一半）。在计算楼梯的建筑面积时，可用根据实际情况去选择。 软件默认是不计算建筑面积的，因为大部分楼梯是位于建筑物内部，所以在定义属性的时候，可以按照默认的属性值——不计算进行设置。如果选择了计算建筑面积，那么软件就会根据楼梯的实际面积计算建筑面。当按照建筑外墙绘制建筑面积的时候，当前层的建筑面积会加上楼梯的建筑面积，重复计算。

房间 吊顶高度 该高度为楼地面至吊顶底面的高度。 默认值为（0），即房间没有吊顶。

墙裙高度 该高度为楼地面至墙裙顶面的高度。 该高度包括了踢脚的高度。

条基 基础高度 条基所有单元合计高度。 新建立的条基高度是不允许输入的，该属性值完全是根据所有条基单元高度之和计算出来的高度。

基础宽度 条基单元中最宽的单元。 新建立的条基宽度是不允许输入的，该属性值是根据所有条基单元中最宽的条基单元的数值计算的。

条基单元 截面面积 条基单元的截面面积，软件会根据所建立的条基单元或绘制的条基截面多边形进行计算。 不需要人为的输入该数值。

满基 边上倾斜高度 满基的边为倾斜时，该高度为倾斜部分的高度。 无

边上倾斜长度 满基的变为倾斜时，该长度为满基顶部开始倾斜的位置至满基边缘的长度。 无

桩 土方体积 根据具体选择的图元或图集确定是否需计算。 软件直接给出土方体积。

土方构件 工作面宽度 在计算土方构件时，需要设置该属性值。当为清单计算规则时，即使输入数值，也是不会计算工作面的。 工作面宽度可以在使用自动生成土方构件的功能时使用。

GCL 8.0 代码解释一览表

第一部分：主体构件：

墙：

砖墙：

GSWPCD：〔钢丝网片总长度〕：柱：内外墙上的柱计算一样算四边，每边均算至板底；墙：砌块墙砖墙与砼墙相交时计算两侧，且均算至板底；梁：外墙的梁计算两道外侧和一道内侧，内墙则计算两道内侧。

TJCD：〔体积长度〕这个体积长度是不扣减柱所占的长度

JSJMJ：〔脚手架面积〕不扣减柱

墙垛：

ZXMJ：〔装修面积〕墙垛的两侧的面积           计算墙垛的抹灰及装修面积时使用

TQZXMJ：〔贴墙装修面积〕墙垛的端头的面积    计算墙垛的抹灰及装修面积时使用

女儿墙：

TJCD：〔体积长度〕与墙的体积长度相同，这个可以代替计算女儿墙上的压顶相关工程量，如：压顶体积＝TJCD*压顶断面积等

门、窗、门连窗：

DKMJ：〔洞口面积〕

KWWMJ：〔框外围面积〕通常，建筑物安装门窗需要塞缝时，采用框外围面积计算门窗工程量；否则采用洞口面积计算工程量。

DKSMCD：〔洞口三面长度〕洞口的左右和顶部长度，在计算窗套等时可以利用

柱：

CGTJ：〔超高体积〕是指柱超过3.6m以后的体积

JSJMJ：〔脚手架面积〕软件计算：（ZC（柱周长）+3.6）*GD（柱高度－板厚），这个地方是算到现浇板的板底的，有的时候要求计算到板顶就可这样计算：(ZC+3.6)*GD这样就可以了。

梁：

CGTJ：〔超高体积〕计算梁底标高超过3.6m以后的体积

JSJMJ：〔脚手架面积〕扣减柱以后的净长所计算的脚手架面积

TJCD：〔体积长度〕是扣减柱以后的长度：可以计算单梁的抹灰面积

ZXCD：〔轴线长度〕是不扣减柱所占的长度

板：

现浇板

MBMJ：〔模板面积〕用原始面积减去梁、柱所占的面积以后的模板面积

CMMBMJ：〔侧面模板面积〕现浇板侧壁相应模板面积

CGTJ：〔超高体积〕同梁的超高体积

YSMJ：〔原始面积〕是所画现浇板的面积不扣减任何构件

KLHCKDTJ：〔扣老虎窗空洞体积〕JLHCKDCBMJ：〔加老虎窗空洞侧面面积〕两个计算模板面积

预制板：

TJ：〔面积〕指预制板在图上所占的面积即：CD*HD*KD

板洞：

ZC：〔周长〕可以用来计算板洞四周的抹灰面的长度

楼梯：

TYMJ：〔投影面积〕我们在图上所画的构件的投影面积

DBMJ：〔底部面积〕底部斜面积，可以计算出底部的装修工程量，如底部的涂料或者888等，一部分按照实际面积计算的工程量。

TJ：〔体积〕砼体积

CMMJ：〔侧面面积〕楼梯井侧面的抹灰面积，这个代码很多时候没有考虑，计算楼梯间装修时墙面抹灰要算到梯板下，所以这个代码要用而且还是负值。

ZLTTBDXC：〔直楼梯踏步段斜长〕可以计算踢脚线或都楼梯段墙裙

HLTTBDNCC：〔弧楼梯踏步段内侧长〕顷斜的弧形楼梯延长米长度，计算栏杆长度

HLTTBDWCC：〔弧楼梯踏步段外侧长〕顷斜的弧形楼梯延长米长度，计算栏杆长度

TBLMMJ：〔踏步立面面积〕精细计算楼梯装修工程量

TBPMMJ：〔踏步平面面积〕精细计算楼梯装修工程量

PTTQCD：〔平台贴墙长度〕计算休息或转向平台踢脚线或者墙裙等工程量

房间：

DMJ：〔地面积〕主墙间净面积

KLDMJ：〔块料地面积〕用〔地面积〕+ 门洞应增加面积

DDMJ：〔吊顶面积〕主墙间净面积，不扣柱所占的面积

TPMHMJ：〔天棚抹灰面积〕主墙间净面积，不扣柱所占面积

TPZSMJ：〔天棚装修面积〕主墙间净面积扣除独立柱面积

MTJSJMJ：〔满堂脚手架面积〕主墙间净面积

CGMTJSJMJ：〔超高满堂脚手架面积〕主墙间净面积*相应的层数

TJMHCD：〔踢脚抹灰长度〕房间的周长

TJKLCD：〔踢脚块料长度〕房间的周长

QQMHMJ：〔墙裙抹灰面积〕扣门窗洞所占面积，不增加门窗洞侧壁面积

QQKLMJ：〔墙裙块料面积〕〔墙裙抹灰面积〕加上门窗洞侧壁面积

QMMHMJ：〔墙面抹灰面积〕自墙裙上线开始至面浇板底的面积扣门窗洞等构件

ZQQMHMJ：〔柱墙裙抹灰面积〕靠墙柱相应墙裙的抹灰面积

ZQMMHMJ：〔柱墙面抹灰面积〕靠墙柱墙裙以上的柱抹灰面积

DLZZC：〔独立柱周长〕可以用来计算一部分有特殊要求的独立柱的装修工程量

DLZQQMHMJ：〔独立柱墙裙抹灰面积〕

DLZQMMHMJ：〔独立柱墙面抹灰面积〕

LMHMJ：〔梁抹灰面积〕墙上梁抹灰面积：梁侧面面积 + 梁底面出墙面积

MCCBMJ：〔门窗侧壁面积〕可以计算出一个房间里所有门窗侧壁面积，用来计算一个房间的门窗侧壁装修工程量一样时可以利用。

ZQQKLMJ：〔柱墙裙块料面积〕靠墙柱相应墙裙的块料面积

ZQMKLMJ：〔柱墙面块料面积〕靠墙柱墙裙以上的柱块料面积

TQMHMJ：〔混凝土墙面抹灰面积〕

ZQMHMJ：〔砖墙面抹灰面积〕

QKQMHMJ：〔砌块墙面抹灰面积〕

SQMHMJ：〔石墙面抹灰面积〕

TQQQMHMJ：〔混凝土墙墙裙抹灰面积〕

ZQQQMHMJ：〔砖墙墙裙抹灰面积〕

QKQQQMHMJ：〔砌块墙墙裙抹灰面积〕

SQQQMHMJ：〔石墙墙裙抹灰面积〕以上几个代码提示在做工程时在定义墙体构件时一定要将构件的材质定义准确，这样软件就能够很准确快速的计算出不同材质墙体的装修面积。

FJZC：〔房间周长〕房间四周长，不扣减门窗洞，同时也不增加靠墙柱及墙垛工程量。

QHLMHMJ：〔墙上梁抹灰面积〕<凸出墙面墙上梁侧面抹灰面积>+<凸出墙面墙上梁底面抹灰面积>

第二部分：其他构件：

屋面： ZC：<周长>，画上去的屋面的各个边长之和，如果是定义的斜屋面，周长则自动计算斜边的长度。

MJ：<面积>，画上去的屋面的面积，如果是定义的斜屋面，面积则自动计算斜面积。

JBCD：<卷边长度>，

JBMJ：<卷边面积>，画上屋面后定义了屋面卷边（实际是图纸上所说的泛水），所有定义了的卷边的长度之和*定义的高度，即为卷边面积。

FSMJ：<防水面积>，

栏板：TJ：<体积>，栏板截面面积*栏板长度（画上去的栏板中心线长度）。

SRQNCD：<伸入墙内的长度>，画上去的栏板和墙相交部分的长度。

YTCMJ：<阳台窗面积>，在属性值中定义的阳台窗高度*栏板中心线长度。

ZXXCD：<栏板中心线长度>，画上去的栏板的中心线长度（不含伸入墙内的长度）。

挑檐：TJ：<体积>，画上去的挑檐板的面积*其厚度。

MJ：<面积>，画上去的挑檐板的面积。

LBNBXCD：<栏板内边线长度>，画上去的挑檐与其相交的栏板（挑檐的上翻檐）的内边线长度。

LBWBXCD：<栏板外边线长度>，画上去的挑檐与其相交的栏板（挑檐的上翻檐）的外边线长度。

TQCD：<贴墙长度>，画上去的挑檐与墙相交处的长度。

阳台：BMJ：<板面积>，画上去的阳台板的面积，计算到栏板的外边线。

BTJ：<板体积>，画上去的阳台板的体积，计算到栏板的外边线。

DMJ：<地面积>，画上去的阳台板的净面积，计算到栏板的内边线。

TPMJ：<天棚面积>，画上去的阳台板的净面积，计算到栏板的内边线。

TQTJCD：<贴墙踢脚长度>，贴墙部分踢脚线之和，计算到栏板内侧。

LBTJCD：<栏板踢脚长度>，栏板部分踢脚线之和，沿栏板内侧计算。

TQQQMJ：<贴墙墙裙面积>，贴墙部分墙裙面积之和，计算到栏板内侧。

LBQQMJ：<栏板墙裙面积>，栏板部分墙裙面积之和，沿栏板内侧计算。

TQQMMJ：<贴墙墙面面积>，贴墙部分墙面面积之和，计算到栏板内侧

LBQMMJ：<栏板墙面面积>，栏板部分墙面面积之和，沿栏板内侧计算。

LBNBXCD：<栏板内边线长度>，栏板内侧长度之和。

LBWBXCD：<栏板内边线长度>，栏板外侧长度之和。

雨棚：MJ：<面积>，画上去的雨棚的面积。

LBNBXCD：<栏板内边线长度>，画上去的雨棚与其相交的栏板（雨棚的上翻檐或上翻梁）的内边线长度。

LBWBXCD：<栏板外边线长度>，画上去的雨棚与其相交的栏板（雨棚的上翻檐或上翻梁）的外边线长度。

TQCD：<贴墙长度>，雨棚和墙相交部分的长度。

保温层：MJ：<面积>，墙体的垂直投影面积自动扣除门窗洞口，并加上门窗侧壁，不计算室内外高差部分。

TJ：<体积>，面积*（属性值中的厚度—空气厚度）。

散水：MJ：<面积>，室外散水的水平投影面积。

TQCD： <贴墙长度>，室外散水贴墙部分的长度之和。

WWCD：<外围长度>，室外散水的外边线长度。

后浇带：BHJDTJ：<板后浇带体积>，和后浇带相交的现浇板的体积。

LHJDTJ：<梁后浇带体积>，和后浇带相交的梁的体积。

QHJDTJ：<墙后浇带体积>，和后浇带相交的墙的体积。

TJHJDTJ：<条基后浇带体积>，和后浇带相交的条形基础的体积。

MJHJDTJ：<满基后浇带体积>，和后浇带相交的满堂基础的体积。

HJDCD：<后浇带长度>，画上去的后浇带的长度。

场地平整：MJ：<面积>，建筑物底层，外墙以内的面积。

WF2MMJ：<外放2米面积>，建筑物底层，外放2米的面积。

建筑面积：YSMJ：<原始面积>，画上去的建筑面积。

ZC：<周长>，建筑面积的周长。

JSMJ：<计算面积>，画上去的建筑面积，经过属性定义折算以后的面积。

第三部分：基础构件：

满基垫层：DMJ：<底面积>，满基垫层底面积。

TJ：<体积>，满基垫层体积。

MBMJ：<模板面积>，满基垫层模板面积。

满堂基础：DMJ：<底面积>，满基底面积。

TJ：<体积>，满基体积自动考虑满基坡角部分。

MBMJ：<模板面积>，满基模板面积，自动考虑坡边45度角模板的面积。

ZMBMJ：<直模板面积>，满基直边模板面积。

条形基础：TJ：<体积>，条基截面*长度

MBMJ：<模板面积>，条基模板面积

TJCD：<体积长度>，条基的中心线的长度

独立基础：SL：<数量>，属性相同的独立基础的数量。

TJ：<体积>，独立基础的体积

MBMJ：<模板面积>，独立基础的模板面积

桩承台：  SL：<数量>，属性相同的承台基础的数量。

TJ：<体积>，承台基础的体积

MBMJ：<模板面积>，承台基础的模板面积

土方(基槽，基坑，大开挖)：

DIMJ：<底面积>，所有土方的下底面积，包括放坡和工作面。

DMJ：<顶面积>，所有土方的上顶面积，包括放坡和工作面。

TFTJ：<土方体积>，所有土方的体积，包括放坡和工作面。

DTBMJ：<挡土板面积>，土方挡土板的面积。

第四部分：表格输入

TFTJ：<土方体积>，绘图输入中画上的土方体积。

HTTTJ：<回填土体积>，绘图输入中画上的土方体积—画上去的基础构件的体积。

YYTTJ：<余土外运体积>，绘图输入中画上的土方体积—回填土体积。

NJSJMJ：<内脚手架面积>，绘图输入中已经画上去的所有内墙的脚手架面积之和，可以根据具体需要选择不同的楼层。

WJSJMJ：<外脚手架面积>，绘图输入中已经画上去的所有外墙的脚手架面积之和，可以根据具体需要选择不同的楼层。

WQQKLMJ：<外墙裙块料面积>，绘图输入中已经画上去的所有外墙墙裙块料面积之和，软件自动考虑和门窗的扣减关系（包括门窗侧壁），自动从室外地坪开始向上计算，其他构件均不考虑。

WQQMHMJ：<外墙裙抹灰面积>，绘图输入中已经画上去的所有外墙墙裙抹灰面积之和，软件自动考虑和门窗的扣减关系，自动从室外地坪开始向上计算，其他构件均不考虑。

WQKLMJ：<外墙面块料面积>，绘图输入中已经画上去的所有外墙墙面块料面积之和，软件自动考虑和门窗的扣减关系（包括门窗侧壁），自动从室外地坪开始向上计算，并减掉外墙裙的高度，其他构件均不考虑。可以根据具体需要选择不同的楼层。

WQMHMJ：<外墙面抹灰面积>，绘图输入中已经画上去的所有外墙墙面抹灰面积之和，软件自动考虑和门窗的扣减关系，自动从室外地坪开始向上计算，并减掉外墙裙的高度，其他构件均不考虑。可以根据具体需要选择不同的楼层。

JZWZC：<建筑外周长>，统筹法算量中的“外墙外边线”，可以根据具体需要选择不同的楼层。

JZMJ：<建筑面积>，画上去的建筑面积加上绘构件时选的建筑面积之和，可以根据具体需要选择不同的楼层。

NEQZXXCD：<女儿墙中心线长度>，画上去的女儿墙的中心线长度。

NEQWBXCD：<女儿墙外边线长度>，画上去的女儿墙的外边线长度。

NEQNBXCD：<女儿墙内边线长度>，画上去的女儿墙的内边线长度。

NEQWMJ：<女儿墙外面积>，画上去的女儿墙的外边装饰面积。

NEQNMJ：<女儿墙内面积>，画上去的女儿墙的内边装饰面积。

DXSWQFSMJ：<地下室外墙防水面积>，画上去的地下室的外墙周长*地下室的层高。

ZMMJ：<凸出外墙柱面面积>，画上去的凸出外墙的柱的装饰面积，自动从室外地坪开始计算，可以根据具体需要选择不同的楼层。

广联达GCL构件代码应用技巧

GCL构件代码应用技巧

说明：斜体字表示在使用时要特别注意的地方

构件名称 构件代码 代码解释 计算方法 应用技巧

楼层构件 地下室外墙防水面积

DXSWQFSMJ 该代码用于计算建筑物地下室外墙面的防水面积。 地下室（除了基础层和首层的所有楼层）的所有外墙的外侧边的面积，不计算基础层的防水面积。

地下室外墙防水面积＝外墙皮外侧的长度×层高。

防水高度算至首层地坪。

软件没有考虑外墙的门窗洞口和突出外墙面柱的因素。 如何计算基础层的外侧防水面积？一般情况下，基础层和最底层的地下室外墙外皮位置是一样的，因此可以使用最底层的建筑外周长×图纸中实际高度，就可以计算了。如果满基侧面需要做防水，那么可以使用满基的模板面积来计算满基侧面防水面积。

女儿墙中心线长度

NEQZXXCD 女儿墙的总长度。 所有层的女儿墙的总长度。不与任何构件进行扣减。 屋顶的女儿墙一般会有压顶，该代码可以用于计算压顶的体积（压顶体积＝女儿墙中心线长度×压顶的截面面积）。

女儿墙的高度可以按照压顶下表面的标高来绘制。

女儿墙外面积

NEQWMJ 女儿墙外侧的面积。 所有层的女儿墙外侧的总面积。不与任何构件进行扣减。

所有女儿墙外边线长度×女儿墙高度。 当墙体类别定义为女儿墙时，软件就会计算女儿墙的外面积，但是所绘制的墙体不会计算外墙装饰面积，也就是说，外墙的装饰面积是不包含女儿墙装饰面积的。

建筑面积

JZMJ 用于计算建筑物的建筑面积。 所有绘制的建筑面积之和＋楼层管理中设置的建筑面积增减+阳台属性值中的建筑面积计算的选项+楼梯属性值中的建筑面积计算的选项－绘制的天井。

只有在普通墙、间壁墙、分层墙、虚墙所围成的区域才能使用点式绘制的方法绘制建筑面积。 直接在表格计算中使用这个代码，可以计算出所有楼层的建筑总面积或某一楼层的建筑面积。

汇总计算某一层后，在建筑面积的图层查看建筑面积图元的工程量，该工程量可能会与表格计算中的数值不相符，因为所查看的建筑面积图元工程量不与阳台、楼梯等构件发生扣减计算，只计算本身的面积。

外墙抹灰面积

WQMHMJ 用于计算外墙的抹灰面积。 外墙外边线长度乘以外墙的高度，考虑与外墙的柱、门窗、洞口的扣减。

当外墙裙高度为0时，高度从室外地坪开始计算。

目前软件没有考虑与突出墙面的梁、外墙的阳台、栏板的扣减。

当墙体的类型为女儿墙时，不计算抹灰面积。 直接在表格计算中套用此代码就可以计算外墙的抹灰面积，不需要绘制任何构件。

如果外墙局部装饰面积与其他装饰做法不同时，可以使用外单墙面、装饰来计算。

外墙裙抹灰面积

WQQMJMJ 用于计算外墙裙的抹灰面积。 外墙外边线长度乘以工程设置中的墙裙高度。

外墙裙抹灰面积只能在首层和室外地坪的高度进行计算计算，2层以及2层以上的高度是不计算外墙裙抹灰面积的。即使外墙裙高度设置在2层以上的高度，软件也是不会计算的。 如果2层以上部分墙面做法同外墙裙一样，那么可以使用外单墙面装饰来计算。

土方体积

TFTJ 用于计算建筑物的总挖土方体积。 土方体积＝基坑体积＋基槽体积＋大开挖体积。 无

回填土体积

HTTTJ 用于计算建筑物回填土的总体积。 回填土体积＝土方体积＋冻土体积－扣减量，其中扣减量为：

基础层——所有基础层绘制的构件体积之和计算。包括：条形基础、独立基础、桩承台、满堂红基础、满堂红基础垫层、地沟（地沟体积为地沟所占的整体体积）及存在于基础层的柱、梁、板、板洞、墙、墙垛。

地下一层——地下一层的底面标高直室外地坪的高度×绘制的建筑面积。

地下二层直地下N层——层高×绘制的建筑面积。 在地下室层绘制了建筑面积后，软件才会正确的计算回填土体积。

运余土体积

YYTTJ 用于计算土方外运的体积。 运余土体积＝土方体积+冻土体积－回填土体积。 无

墙 钢丝网片长度

GSWPCD 用于计算砖石砌块墙与混凝土墙体相交处的钢丝网片面积。 计算钢丝网片的部位（只有当墙体为砖石、砌块时才计算）：

1、 混凝土柱与墙相交处；

2、 女儿墙与压顶（绘制的梁）；

3、 外墙与梁；

4、 内墙与墙；

5、 基础层基础反梁与墙（该位置不应该计算钢丝网片，需要特殊处理）。 不需要绘制该构件，只需要在墙体中套用代码就可以计算。

对于基础层不计算钢丝网片的处理方法：最底层地下室的墙体与基础层墙体位置一般是相同的，可以把最底层地下室的墙体复制到基础层后，利用修改构件图元名称的方法来重新命名基础层的墙体，然后在墙体的构件管理中过滤当前层使用的构件，再使用构件做法查询的功能，查询出已经套用钢丝网片长度代码的墙体，直接删除套用的子目就可以了。

模板面积

MBMJ 用于计算墙体的模板面积。 墙体左边线的长度＋右边线的长度×高度－扣减量＋端头模板面积，其中左右边线的长度是扣减掉与其他混凝土墙相交后的长度。 该量可以用于计算道路围墙的装饰面积（两面面积）。

体积

TJ 用于计算墙体的体积。 体积长度×高度×厚度±扣减量。 由于在计算混凝土墙体时，暗梁、暗柱全部并入墙体体积内计算，因此可以不绘制暗梁、暗柱等构件。

面积

MJ 用于计算墙体的面积。 面积＝体积/墙体厚度。 建筑物中的隔墙，有些是按照面积计算的，可以直接使用该量。

墙厚

QH 墙体的厚度。 图纸给出的厚度为490，370，120时，软件会自动折算，例如：370墙体折算成365，120墙折算成115，即计算式中乘以折算系数：0.986。 设置墙体的厚度属性时，直接按照370或120设置就可以了。

体积长度

TJCD 计算墙体体积的长度。 墙体本身的长度，考虑与相交的混凝土墙体的扣减。 无

轴线长度

ZXCD 墙体本身的轴线长度。 墙体本身有个轴线，该长度就是墙体轴线本身的长度，不考虑与任何构件扣减。 无

扣马牙槎体积

KMTCTJ 墙体扣减构造柱时的体积。 墙体长度方向与构造柱的边非平行相交时，扣减的构造柱马牙槎体积，马牙槎的长度按照平均长度3cm计算 构造柱中有个不计算马牙槎体积的构造柱，如果不想计算马牙槎的体积，直接选择该柱类型就可以了。

门、窗、洞口、门联窗 洞口三面长度

DKSMCD 计算洞口周长扣除底边长度后的数值。 该工程量不只是单指门窗两个侧面和顶面的长度，是门窗的周长扣减掉底边的长度后的数值。 该工程量可以用于计算门窗口贴脸的计算。

屋面 卷边长度

JBCD 用于计算屋面设置卷标高度后的长度。 在屋面多边形中设定卷边高度的边才计算卷边长度。

卷边长度没有考虑屋面的坡度系数。 无

周长

ZC 计算屋面的周长。 屋面多边形的周长，不考虑与任何构件的扣减。不考虑屋面的坡度系数。 无

防水面积

FSMJ 用于计算屋面的防水面积 卷边面积＋屋面本身的面积。 无

雨棚、挑檐 栏板内边线长度

LBNBXCD 用于计算雨棚边缘栏板内侧的长度 对于布置的挑檐和雨蓬，按墙和栏板构成的净空面积计算。

如果计算规则规定算至栏板外皮，那么需要偏移雨棚边线和调整栏板的底面标高。 该量可以用于计算栏板立面防水面积的高度。

阳台 天棚面积

TPMJ 用于计算阳台天棚的抹灰。 按墙和栏板围成的净空面积计算，没有考虑阳台的梁侧面抹灰的面积。

栏板踢脚长度

LBTJCD 用于计算阳台栏板的踢脚长度。 栏板内侧净长度。 该量可以用于计算栏板立面防水面积的高度。

贴墙墙面面积

TQQMMJ 用于计算阳台贴墙的装饰面积。 贴墙墙面面积=贴墙墙面长度*墙高度。

计算高度的时候没有考虑阳台板的厚度。 无

柱 高度

GD 计算柱体积时的高度。 扣减其最上部的梁高或板厚。 无

梁 轴线长度

ZXCD 计算梁体积的长度。 梁本身的长度，考虑与相交的梁的扣减。 无

体积长度

TJCD 梁本身的轴线长度。 梁本身有个轴线，该长度就是梁轴线本身的长度，不考虑与任何构件扣减。 无

楼梯 底部面积

DBMJ 计算楼梯底部的实际面积。 底部面积按梯板斜面面积计算，相当于楼梯板的斜面面积。

扣减墙所占的面积

投影面积

TYMJ 计算楼梯水平投影的面积。 实际投影面积，扣减墙所占面积

房间 柱墙面抹灰面积

ZQMMHMJ 用于计算突出墙面的柱的抹灰面积。 柱突出墙面部分的长度乘以柱的高度

在套用该代码时，可以查看计算规则中计算墙面抹灰的面积与突出墙面的柱的抹灰面积的计算方法。是扣除的柱贴墙的面积还是加上的柱侧壁面积。 如果突出墙面的柱做法与墙面做法不同时，可以使用这个代码来计算柱的抹灰面积，但是要注意墙面抹灰面积中是否包含了柱的抹灰面积。

门窗侧壁面积

MCCBMJ 计算门窗侧壁的装饰面积 房间内所有门、窗、门联窗的洞口三面（除底面外）面积之和。

洞口三面长度×侧壁宽度，其中侧壁宽度指门、窗、门联窗所在的墙的墙边到立樘位置的距离。没有考虑门窗的框厚。 如果门窗侧壁需要进行单独装饰的时候，就可以使用该代码。

梁抹灰面积

LMHMJ 计算突出墙面的梁的抹灰面积。 凸出墙面墙上梁侧面面积＋凸出墙面墙上梁底面面积。 如果墙上梁的抹灰面积与墙面做法不同时，可以使用该代码

独立柱墙面抹灰面积

DLZQMMHMJ 计算房间内独立柱的抹灰面积。 独立柱周长×独立柱墙面高度。

计算时，高度按照房间墙面的高度进行计算。 房间墙面抹灰面积是不包含房间内独立柱抹灰面积的，独立柱抹灰面积要单独计算。

独立柱周长

DLZZC 用于计算独立柱的周长。 独立柱的断面周长。 软件没有独立柱踢脚长度或面积的计算代码，使用这个代码就可以计算独立柱的踢脚长度或面积。

天棚装饰面积

TPZSMJ 用于计算房间内天棚装饰面层的面积。 具体的计算方法可以查询软件的计算规则，在计算时，考虑了房间顶面为斜板的因素，但是没有考虑板底梁的侧面抹灰面积。 无

天棚抹灰面积

TPMHMJ 用于计算房间内天棚抹灰的面积。 具体的计算方法可以查询软件的计算规则，在计算时，考虑了房间顶面为斜板的因素，同时考虑板底梁的侧面抹灰面积。 无

间壁墙面积

JBQMJ 用于计算地面面积时，是否扣减间壁墙所占面积的判断。 在查看计算规则时，如果是加上间壁墙所占面积，就说明软件在计算地面面积时，是不扣除间壁墙所占面积的，如果是无影响，就说明计算地面面积是扣除间壁墙所占面积的，因为软件在计算房间地面面积时，是按照墙围成的最小区域计算的，不考虑墙体的类别，只有在计算的时候才会判断间壁墙所占面积是否进行扣除。

条基 体积长度

TJCD 计算条基体积的长度。 条基本身的长度，考虑与相交的条基的扣减。 无

满基 直模板面积

ZMBMJ 用于计算满基边缘立面的模板面积。 满基的周长×满基的非倾斜高度。 该代码可以直接用于计算满基侧面的防水面积。

模板面积

MBMJ 用于计算满基边缘的模板面积，包括立面面积和倾斜面积。 满基的周长×满基的非倾斜高度＋满基的周长×满基倾斜边的高度（考虑倾斜角度）。

只有在满基倾斜边大于45度的时候才计算倾斜边的模板面积。 该代码可以直接用于计算满基侧面的防水面积。

土方构件 顶面积

DIMJ 用于计算土方构件的顶面面积。 所绘制的土方构件的顶部面积，根据规则规定考虑是否增加工作面。 无

底面积

DMJ 用于计算土方构件的底面面积。 所绘制的土方构件的底部面积，根据规则规定考虑是否增加工作面 无

土方体积

TFTJ 用于计算土方构件的体积。 按照棱台的计算公式计算。

土方体积=（顶面积+底面积+中截面面积*4）/6*深度。 无

平整场地 外放2米面积

WF2MMJ 用于计算平整场地外放2米后的面积。 按照绘制平整场地多边形外放2米后的面积计算。 计算平整场地时直接使用该代码就可以计算。

GCL构件属性详解

构件名称 构件属性 属性值解释 应用技巧

墙 轴线距离墙左边线距离 墙体（包括所有的线性构件）本身会有一根轴线，该轴线不是指墙体所在的轴网的轴线，而是用于计算墙体工程量的轴线。默认的属性值为墙体厚度的一半，可以在0至墙厚的范围内进行调整。当墙体的绘制方向不同时，所显示的轴线距离墙左边线的距离也是不一样的。 当外墙为370砖墙时，可以根据绘图习惯，把轴线距离墙左边线距离调整为120或250，使墙体本身的轴线与图纸的轴线重合。

起点高度 当绘制一道墙体时，会有一个起点和一个终点。起点的高度就是点击第一个点时的高度。

新建墙体时，该属性值与楼层高度一致，当调整楼层高度时，墙体的高度会随之发生变化（带括号时）。也就是说，不需要人为 的调整墙体的高度。 弧线的墙体是不能定义为斜墙的。

当楼层中某个墙的高度与其他墙体高度不一致时，可以单独在构件属性编辑器中进行调整而不是在构件管理器中进行调整。

终点高度 当绘制一道墙体时，会有一个起点和一个终点。终点的高度就是点击第二个点时的高度。

新建墙体时，该属性值与楼层高度一致，当调整楼层高度时，墙体的高度会随之发生变化（带括号时）。也就是说，不需要人为 的调整墙体的高度。

栏板 截面面积 该截面面积为软件根据栏板的高度和宽度计算出来的数值，或者根据用户在多边形管理器中绘制出来的栏板截面面积计算的数值。 无

门 立樘距离 门框俯视图中心线与墙中心间的距离，默认0，即门居中。如果窗框中心线在墙中心线左边，该值为负，否则为正。 该属性值默认为0，即居中。修改该数值直接会影响房间门窗侧壁的块料面积的计算。

墙洞 离地高度 墙洞的底面距离楼地面的高度。 异形墙洞是按照异形墙洞的外接矩形的底面计算的。

过梁 长度 缺省为空，按照所绘制的门窗洞口宽加伸入墙内长度。 不需要设置过梁的长度，软件会自动考虑过梁所在的门窗洞口的宽度再加上伸入墙内的长度进行计算。

截面宽度 缺省为空，按照过梁所在的墙体厚度进行计算。 不需要设置过梁的宽度，软件会自动考虑过梁所在的墙体的厚度。

伸入墙内长度 指过梁长度在门窗洞口宽度基础上再增加的总长度。 门窗洞口两侧的长度总和。

保温层 空气层厚度 保温层与墙体之间形成空气层，有利于保温。 无

屋面 坡度系数 用于计算屋面防水面积时设置的系数。 当图纸给出的坡度系数为2％时，在此输入数值为0.02。

柱 截面宽度 矩形柱某一条边的长度，异形柱取柱截面多边形外接矩形的宽度。 无

截面面积 软件根据所输入的宽度和高度计算出来的截面面积，如果柱子异形柱或参数化柱，那么该数值为参数化柱或柱截面多边形的面积。

周长 软件根据所输入的宽度和高度计算出来的周长，如果柱子异形柱或参数化柱，那么该数值为参数化柱或柱截面多边形的周长。

梁 起点顶标高 当绘制一道梁时，会有一个起点和一个终点。起点的标高就是点击第一个点时的高度。

新建梁时，该属性值与楼层高度一致，当调整楼层高度时，起点顶标高会随之发生变化（带括号时）。也就是说，不需要人为的调整起点顶标高。 弧线的梁是不能定义为斜梁的。

当楼层中某个梁的顶标高与其他梁高度不一致时，可以单独在构件属性编辑器中进行调整而不是在构件管理器中进行调整。

终点顶标高 当绘制一道梁时，会有一个起点和一个终点。终点的高度就是点击第二个点时的高度。

新建梁时，该属性值与楼层高度一致，当调整楼层高度时，终点顶标高会随之发生变化（带括号时）。也就是说，不需要人为的调整终点顶标高。

楼梯 建筑面积计算 建筑面积计算规则中规定了不同的楼梯会有不同的算法（全部计算、计算一半）。在计算楼梯的建筑面积时，可用根据实际情况去选择。 软件默认是不计算建筑面积的，因为大部分楼梯是位于建筑物内部，所以在定义属性的时候，可以按照默认的属性值——不计算进行设置。如果选择了计算建筑面积，那么软件就会根据楼梯的实际面积计算建筑面。当按照建筑外墙绘制建筑面积的时候，当前层的建筑面积会加上楼梯的建筑面积，重复计算。

房间 吊顶高度 该高度为楼地面至吊顶底面的高度。 默认值为（0），即房间没有吊顶。

墙裙高度 该高度为楼地面至墙裙顶面的高度。 该高度包括了踢脚的高度。

条基 基础高度 条基所有单元合计高度。 新建立的条基高度是不允许输入的，该属性值完全是根据所有条基单元高度之和计算出来的高度。

基础宽度 条基单元中最宽的单元。 新建立的条基宽度是不允许输入的，该属性值是根据所有条基单元中最宽的条基单元的数值计算的。

条基单元 截面面积 条基单元的截面面积，软件会根据所建立的条基单元或绘制的条基截面多边形进行计算。 不需要人为的输入该数值。

满基 边上倾斜高度 满基的边为倾斜时，该高度为倾斜部分的高度。 无

边上倾斜长度 满基的变为倾斜时，该长度为满基顶部开始倾斜的位置至满基边缘的长度。 无

桩 土方体积 根据具体选择的图元或图集确定是否需计算。 软件直接给出土方体积。

土方构件 工作面宽度 在计算土方构件时，需要设置该属性值。当为清单计算规则时，即使输入数值，也是不会计算工作面的。 工作面宽度可以在使用自动生成土方构件的功能时使用。