贝 州 建 材 城

质

量

通

病

专

项

治

理

方

案

武城县建设工程监理有限责任公司

工程质量通病专项治理方案

- 成立住宅工程质量通病专项治理领导小组

总监理工程师为住宅工程质量通病专项治理工作的第一责任人，副组长与监理员为第二责任人。各栋号在项目部领导下负责组织本项目部各栋号实施专项治理具体内容。

- 严把建筑材料质量关

建筑材料的质量是造成建筑成品出现质量通病的重要因素。所

以严格控制建筑材料质量标准，加强材料的进场检查验收，并及时见证取样送检，不符合要求的材料坚决杜绝使用。防止给工程质量预埋隐患。

三、做好住宅工程质量通病专项治理技术交底。

项目经理会同技术负责人，根据本工程特点，指出易产生质量通病部位，制定出分项工程技术交底，工程技术交底要逐级逐层落实到人，消除住宅工程质量通病措施内容要突出，力求使各级施工人员能心领神会，照章不误。

- 做好住宅工程质量通病专项治理的施工检查、验收。

在工程施工中安排的“三检”制度中，要根据质量通病的多发性特点结合各项检查、验收，增加防止质量通病的内容，并把这一内容作为一项正式质量标准执行，检查中按此评定。

- 做好住宅工程质量通病专项治理资料整理工作

质量通病治理情况及检查、验收结果记录入档是一项严肃认真的工作，入档记录包括无质量通病技术交底，重点部位防治通病施工技术措施、施工检查、验收记录以及工程专项治理自评报告。

六、住宅工程质量通病专项治理措施

（一）钢筋混凝土现浇板裂缝

1、模板支撑系统必须经过计算，除满足强度要求外，还必须有足够的刚度和稳定性。

2、在混凝土浇筑时，对裂缝易发生部位和负弯矩筋受力最大区域应铺设临时性活动跳板。

3、预拌商品混凝土在运输、浇筑过程中，严禁随意加水。

4、现浇板浇筑时，应振捣充分，振捣完毕，应随搓平，随覆盖薄膜，终凝后及时浇水养护。

5、现浇板养护期间，当混凝土强度小于1.2Mpa时，不得进行后续施工。当混凝土强度小于10Mpa时，不宜在现浇板上吊运、堆放重物。吊运堆放重物时，应采取垫板等有效措施，减轻冲击。

6、对已经出现的裂缝，应联系专门的队伍用“注浆”法补强处理。

（二）墙体裂缝

1、砖墙砌体应分次砌筑。每次砌筑高度不应超过1.5m，日砌筑高度不宜大于2.8m；灰缝砂浆应饱满密实，嵌缝应嵌成凹缝，严禁使用落地砂浆和隔日砂浆嵌缝。

2、砖必须提前一天阴湿后方可用于砌筑，材料进场后必须见证取样到区质检站复检合格后方可用于砌筑砖墙。

3、不同基体材料交接处应采取钉钢丝网等抗裂措施。钢丝网与不同基体的搭接宽度每边不小于100mm。钢丝网片的网孔尺寸不应大于20mm×20mm，其钢丝直径不应小于1.2mm,应采用热镀锌电焊钢丝网，钢丝网应用钢钉固定，间距不大于300mm。

4、在墙体上剔凿设备孔洞、槽时，应先用切割锯沿边线切开，后将槽内砌块剔除，应轻凿，保持砖块完整，如有松动或损坏，应进行补强处理。剔槽深度应保持线管管壁外表面距墙面基层15mm，并用M10水泥砂浆抹实，外挂钢丝网片两边压墙不小于100mm。

5、砌体临时施工洞处应在墙体两侧预留2Φ6@500拉结筋，补砌时应润湿已砌筑的墙体连接处，补砌应与原墙接茬处顶实，并外挂钢丝网片，两边压墙不小于100mm。

6、消防箱、电气表箱等预留洞上的过梁，应在其线管穿越的位置预留孔槽，不得事后剔凿，其背面的抹灰层应满挂钢丝网片。

(三)墙面抹灰裂缝

1、应严格控制抹灰砂浆配合比，宜用过筛中砂，保证砂浆有良好的和易性和保水性。

2、对砖墙砌体基层抹灰时，应先清理基层，然后做甩浆结合层，掺加界面剂与水泥浆拌和，喷涂后抹底灰。

3、抹灰面层严禁使用素水泥浆抹面，在基层抹灰和面层砂浆之间增加玻纤网。墙面抹灰有施工缝时，各层之间施工缝应相互错开。

4、墙面抹灰应分层进行，抹灰总厚度超过35mm时，应采取加设钢丝网等抗裂措施。

5、墙体抹完灰后，应及时喷水进行养护。

（四）外墙保温饰面层裂缝、渗漏

1、外墙外保温系统组成材料应与其系统型式检验报告一致。

2、保温材料应有省级住房和城乡建设行政主管部门出具的产品认定证书。

3、涂饰饰面应采用与保温系统相容的柔性耐水腻子和高弹性涂料。

4、外墙外保温施工前应作出专项施工方案，由总承包单位报建设（监理）单位审查批准后实施。

5、外墙外保温工程施工应坚持样板引路的原则，样板验收合格后方可全面施工。

6、外墙基层处理及找平层施工应符合下列要求：

6.1抹灰前应先堵好架眼及孔洞，封堵应有专人负责施工，施工、监理单位应对孔洞封堵质量进行专项检查验收，并形成隐蔽工程验收记录。

6.2封堵脚手架眼和孔洞时，应清理干净，浇水湿润，然后采用干硬性细石混凝土封堵严密。

7、粘贴聚苯板外墙外保温系统施工应符合下列要求：

7.1条粘法需用工具锯齿涂抹，涂抹面积应达到100%；点框法粘接面积不应小于50%。

7.2当采用XPS板做保温层，应从首层开始采用粘锚结合的方式，锚栓每平方米不宜少于4个，锚栓在墙体转角，门窗洞口边缘的水平、垂直方向加密，其间距不大于300mm,锚栓距基体边缘应不小于60mm，锚栓拉拔力不得小于0.3Mpa。

7.3当采用XPS板做保温层时，应对XPS板表面进行粗糙化处理，并应在两面喷刷专用界面砂浆，界面砂浆宜为水泥基界面砂浆。

7.4保温板之间应拼接紧密，并与相邻板齐平，胶粘剂的压实厚度宜控制在3—5mm，贴好后应立即刮除板缝和板侧面残留的胶粘剂。保温板间残留缝隙应采用阻燃型聚氨酯发泡材料填缝，板件高差不得大于1.5mm。

7.5门窗洞口上部和突出建筑物的装饰腰线、女儿墙压顶等有排水要求的外墙部位应做滴水线。

7.6门窗洞口四角聚苯板不得拼接，应采用整板切割成型，拼缝离开角部至少200mm。

7.7耐碱网格布粘贴时，洞口处应在其四周各加一块长300mm、宽200mm的45º斜向耐碱玻纤网布，转角处两侧的耐碱玻纤网布应互绕搭接，每边搭接长度不应小于200mm。或可采用附加网处理。

7.8在外墙保温系统的起始和终端部位的墙下端、檐口处及门窗洞口周边等部位，应做好耐碱玻纤网的反包处理。

8、需穿透外墙保温层固定的管道及设备支架等，其与保温层结合的间隙应采取可靠的措施做防水密封处理。

9、外墙施工完后，应对外墙进行淋水试验，淋水持续时间不得少于2小时，并做好检查记录。

（五）外窗渗漏

1、外窗制作前必须对洞口尺寸逐一校核，保证门窗框与墙体间有适合的间隙；外窗进场后应对其气密性能、水密性能及抗风压性能进行复验。

2、窗下框应采用固定片法安装固定，严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。固定片宜为镀锌铁片，镀锌铁片厚度不小于1.5mm固定点间距：转角处180mm，框边处不大于500mm。窗侧面及顶面打孔后工艺孔冒安装前应用密封胶封严。

3、窗框与结构墙体间应施打聚氨酯发泡胶，发泡前应清理干净，发泡胶应连续施打，一次成形，填充饱满。

4、外窗框四周密封胶应采用中性硅酮密封胶，密封胶应在外墙粉刷涂料前完成，打胶要保证基层干燥，无裂纹、气泡，转角处平顺、严密。

5、外窗台上应做出向外的流水坡向，坡度不小于10%，内窗台应高于外窗台10mm。窗楣上应做鹰嘴或滴水槽。

6、外窗排水孔位置、数量、规格应根据窗型设置，满足排水要求。

7、外窗安装完成后，应进行外窗现场淋水见证检验，并形成记录。

（六）有防水要求的房间地面渗漏

1、有防水要求的房间楼板混凝土应一次浇筑，振捣密实。楼板四周应设现浇钢筋混凝土止水台，高度不小于120mm，且应与楼板同时浇筑。

2、防水层应沿墙四周上返，高出地面不小于300mm。管道根部、转角处、墙根部位应做防水附加层。

3、管道穿过楼板的洞口处封堵时应支设模板，将孔洞周围浇水湿润，用高于原设计强度一个等级的防渗混凝土分两次进行浇灌、捣实。管道穿楼板处宜采用止水节施工法。

4、对于沿地面敷设的给水、采暖管道，在进入有水房间处，应沿有水房间隔墙外侧抬高至防水层上反高度以上后，再穿过隔墙进入卫生间，避免破坏防水层。

5、地漏安装的标高应比地面最低处低5mm，地漏四周用密封材料封堵严密。门口处地面标高应低于相邻无防水要求房间的地面不小于20mm。

6、有防水要求的房间内穿过楼板的管道根部应设置阻水台，且阻水台不应直接做在地面面层上。阻水台高度应提前预留，保证高出成品地面20mm。有套管的，必须保证套管高度满足上口高出成品地面20mm。

7、防水层上做施工找平层或面层时应做好成品保护，防止破坏防水层。有防水要求的房间应做二次蓄水试验，即防水隔离层施工完成时一次，工程竣工验收时一次，蓄水时间不少于24小时，蓄水高度不少于20—30mm，并形成记录。

（七）屋面渗漏

1、屋面防水必须由有相应资质的专业防水队伍施工，施工前应进行图纸会审，掌握细部构造及有关技术要求。

2、卷材防水屋面基层与女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟道等突出屋面结构的交接处和基层转角处，找平层均应做成圆弧形，圆弧半径应符合规范要求。

3、卷材防水在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位，应做防水附加层；附加层经验收合格后，方可进行下一步的施工。

4、天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于450mm，并用密封材料嵌填封严。

5、伸出屋面的管道、井（烟）道及高出屋面的结构处应用柔性防水材料做泛水，其高度不小于250mm；管道底部应做防水台，防水层收头处应箍紧，并用密封材料封口。

6、屋面水落口周围直径500mm范围内，应设不小于5%的坡度坡向水落口，水落口处防水层应伸入水落口内部不应小于50mm,并用防水材料密封。

7、屋面太阳能、消防等设施、设备、管道安装时，应采取有效措施，避免破坏防水层。

8、屋面防水工程完工后，应做蓄水试验，蓄水时间不少于24小时，蓄水最浅处不少于30mm；坡屋面应做淋水检验，淋水时间不少于2小时。

武城县建设工程监理有限公司

2014年8月