换热器选型的计算

- 已知条件

壳程：循环水  t1＝30℃，t2＝40℃，P＝0.3～0.4Mpa

管程：CO2     T1＝96℃，T2＝50℃，P＝3～4Kpa，Wh＝15000～20000m3/h，按中间值18000 m3/h计算。

二、计算并初选换热器规格

1、确定流体的定性温度、物性数据，并选择列管式换热器的形式。

循环水的定性温度 tm＝1/2（30＋40）＝35℃

CO2的定性温度   Tm＝1/2（96＋50）＝73 ℃

两流体温差       Tm－tm＝73－35＝38℃

由于两流体温差不大于50℃，故选择固定管板式换热器。

两流体在定性温度下的物性数据如下

|  | 定性温度 ℃ | 密度ρ ㎏/m3 | 粘度μ mpa·s | 比热容Cp kJ/（㎏·℃） | 导热系数λ W/（m·℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环水 | 35 | 994 | 0.727×10-3 | 4.187 | 0.626 |
| CO2 | 73 | 1.559 | 0.016×10-3 | 0.98 | 0.0208 |

2、计算热负荷Q

按管内CO2计算，即

Q＝WhCph（T1-T2）=18000×1.559×0.98×（96－50）＝1.26×106 kJ/h

忽略换热器的热损失，水的流量可由热量衡算求得，即

3、计算平均温差，并确定壳程数

逆流温差

由R和P查《化工原理》上册P234，图4－17得，

又因，故可选单壳程的列管式换热器。

4、初选换热器的规格

根据管间为循环水，管内为CO2，K值范围为17～280W/（㎡·℃），初选K0＝62W/（㎡·℃），故初选固定管板式换热器规格尺寸如下：

壳径D          1000mm

公称面积S      170.5㎡

管程数Np        1

管数n           749

管长L           3m

管子直径        φ25×2.0mm（不锈钢管）

管子排列方法    正三角形

换热器的实际传热面积

S0＝nπd0（L－0.1）＝749×3.14×0.025×2.9＝170.6㎡

该换热器要求的总传热系数为：

三、核算总传热系数K0

1、计算管程对流传热系数αi

2、计算壳程对流传热系数αo

换热器中心附近管排中流体流通面积为

式中 h——折流挡板间距，取150mm；

t——管中心距，对φ25×2.0mm的管子，取t＝32mm。

因为Wh＝30.5m3/h,所以

由正三角形排列，得

由于水被加热，所以

3、确定污垢热阻

查《化工原理》P384，得

循环水  Rsi＝1.7197×10-4(m2·℃)/W

CO2    Rs0＝3.4394×10-4(m2·℃)/W

4、总传热系数K0

管子材料选用不锈钢，取其导热系数λW＝16.5W/ (m2·℃)，所以

选用该换热器时，要求过程得总传热系数为62 W/ (m2·℃)，在传热任务书所规定得流动条件下，计算出K0＝77.4W/ (m2·℃)，所选择的换热器安全系数为：

符合的要求，则初选换热器合适。

五、流体流动阻力的计算

- 管程流体阻力的计算

式中 、——分别为直管及回弯管中因摩擦阻力引起的压强降，Pa

Fi——结垢校正因数，无因此，对φ25×2mm的管子，取为1.4。

Np——管程数，Np＝1

Ns——串联的壳程数， Ns＝1

- 壳程压强降

式中 ——流体横过管束得压强降，Pa

——流体通过折流板缺口的压强降，Pa

——壳体压强降的结垢校正因数，无因次，对气体可取为1.0。

式中 F——管子排列方法对压强降的校正因数，三角形排列F＝0.5

f0——壳程流体的摩擦系数，

nc——横过管束中心线的管子数，nc＝30

NB——折流挡板数，

h——折流挡板间距，0.15m

壳程流通面积  A0＝h（D－ncd0）=0.15（1.0-30×0.025）＝0.0375㎡

f0＝5.0Re0-0.228＝5×（7722.5）-0.228＝0.6495

六、换热器中流体进、出口的接管直径的计算

式中  Vs——流体的体积流量，m3/s

u——流体在接管中流速，m/s

- 循环水接管的计算

按照经验数据u＝1.5m/s

圆整，d水＝108×4，焊接钢管，A3材质。

- CO2的接管

按照经验公式

式中  P——压强，kpa

ρ——气体的密度，㎏/m3

圆整Dco2=762×6，A3材质。

# Text boxes

物

性

流

体