# 食品行业废水两个全流程

一、淀粉废水

1、术语和定义

（1）淀粉废水

指以玉米、小麦、薯类为原料生产淀粉或以淀粉为原料生产淀粉糖的过程中各工序产生的废水总和。

（2）淀粉糖废水

以淀粉为原料，经过催化剂（酶或酸）和水的作用生产糖的过程中各工序产生的废水总和。

（3）变性淀粉废水

以淀粉为原料，经过物理、化学处理过程不同程度的改变其理化性能制取变性淀粉的生产过程中各工序产生的废水总和。

（4）玉米浸泡水

指在玉米淀粉生产过程中玉米浸泡工序所产生的大量可溶性蛋白、有机磷等物质的废水。

（5）输送清洗废水

指在薯类淀粉生产过程中的原料清洗、输送工序所产生的含有大量泥沙、悬浮物等污染物质的废水。

2、废水来源与类别

（1）以玉米为原料生产淀粉时、废水主要来源于玉米浸泡、胚芽分离与洗涤、纤维洗涤、浮选浓缩、蛋白压滤等工段蛋白回收后的排水，以及玉米浸泡水资源回收时产生的蒸发冷凝水。

（2）以薯类为原料生产淀粉时，废水主要来源于脱汁、分离、脱水工段蛋白回收后的排水，以及原料输送清洗废水。

（3）以小麦为原料生产淀粉时，废水由两部分组成：沉降池里的上清液和离心后产生的黄浆水。

（4）以淀粉为原料生产 淀粉糖时，废水主要来源于离子交换柱冲洗水、各种设备的冲洗水和洗涤水、液化糖化工艺的冷却水。

（5）淀粉废水主要污染物有悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总氮和总磷。

3、典型淀粉工业废水产生量

生产废水水量变化系数等于时变化系数和日变化系数的乘积，时变化系数1.3-1.6，日变化系数1.1-1.3.

4、典型淀粉废水水质

表2  典型淀粉废水水质

5、典型处理工艺流程

淀粉废水治理总体上宜采用“预处理+厌氧+好氧+深度处理”处理工艺，流程如下：

各工艺段处理效率参考

二、屠宰与肉类加工废水

1、术语和定义

（1）屠宰过程

指屠宰时进行的圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、解体、内脏洗涤及车间冲洗等过程。

（2）屠宰废水

指屠宰过程中产生的废水，主要含有血污、油脂、碎肉、畜毛、未消化的食物及粪便、尿液等。

（3）肉类加工过程

指肉类加工时进行的洗肉、加工、冷冻等过程。

（4）肉类加工废水

指肉类加工过程中产生的废水，主要含有碎肉、脂肪、血液、蛋白质、油脂等。

注：屠宰与肉类加工废水中含有的主要污染物包括COD、BOD、SS、氨氮及动植物油等。

2、废水产生量估算

3、废水水质

4、屠宰与肉类加工废水处理工艺

三、酿造工业废水

1、术语和定义

（1）酿造

指利用微生物或酶的发酵作用将农产品原料制成风味食品饮料的过程。

（2）酿造工业

指食品工业中从事啤酒、白酒、黄酒、葡萄酒、酒精等酒类和醋、酱、酱油等调味品制造的工业行业。

（3）锅底水

指白酒生产中蒸酒工序产生的蒸煮锅底残液。

2、酿造废水分类收集要求

3、酿造废水水质

4、处理工艺