华三交换机加固

目录

1.	用户管理	1

1.1	创建用户	1

1.2	密码认证登录	1

2.	设备管理	2

2.1	本地管理	2

2.2	远程管理	2

2.3	限制 IP 访问	3

2.4	登录超时	3

3.	网络服务	3

4.	安全防护	4

4.1	BANNER	4

4.2	ACL访问控制列表	4

4.3	空闲端口管理	4

4.4	MAC地址绑定	5

4.5	NTP服务	6

4.6	协议安全配置（可选）	6

4.7	设备版本管理	6

5.	日志与审计	7

5.1	SNMP协议安全	7

5.2	日志审计	8

5.3	转存日志（可选）	8

6.	路由配置	9

6.1	静态路由配置	9

6.2	动态路由的配置（OSPF）	9

7.	Trunk接口与VLAN标签	9

8.	QOS大类	10

8.1	通过接口所有入流量进行流量监管	10

8.2	通过端口所有出流量进行端口限速	10

8.3	基于ACL的流量监管	10

8.4	基于ACL的流量限速	10

8.5	基于ACL的流量统计	11

## 用户管理

### 创建用户

【安全要求】应按照用户性质分别创建账号，禁止不同用户间共享账号，禁止人员和设备通信公用账号。

【配置要求】创建管理员和普通用户对应的账户，厂站端只能分配普通用户账户，厂站账户应实名制管理，只有查看、ping等权限。

【配置方法】：创建三个用户，分别为管理员、操作员和审计员

<H3C> system-view

[H3C] local-user super class manage  //创建“super”用户

[H3C-luser-manage-super] password simple *****   //加密密码*****（dis时显示密文）

[H3C-luser-manage-super] service-type ssh terminal  //定义登录方式包含ssh和本地

[H3C-luser-manage-super] authorization-attribute user-role network-admin  //定义此用户为“管理员”权限

[H3C] local-user operator class manage  //创建“operator”用户

[H3C] password simple *****

[H3C-luser-manage-operator] service-type ssh terminal

[H3C-luser-manage-operator] authorization-attribute user-role network-operator   //network-operator 操作员

[H3C] local-user audit class manage  //创建“audit”用户

[H3C-luser-manage-audit] password simple ******

[H3C-luser-manage-audit] service-type ssh terminal

[H3C-luser-manage-audit] authorization-attribute user-role security-audit //network-operator 审计员

★network-admin、security-audit、network-operator为H3C设备固化的三种角色，权限分别对应level-15、level-1、level-2。

### 密码认证登录

【安全要求】通过控制台和远程终端登录设备，应输入用户名和口令，口令长度不能小于8位，要求是数字、字母和特殊字符的混合，不得与用户名相同。口令应3个月定期更换和加密存储。

【配置要求】配置只有使用用户名和密码的组合才能登录设备，密码强度采用技术手段予以校验通过，并对密码进行加密存储、定期更换。

【配置方法】

开启ssh服务，设置ssh访问控制，设置密码失败和超时策略

[H3C] public-key local create rsa   //生成RSA密钥对

The range of public key modulus is (512 ~ 2048).

If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.

Press CTRL+C to abort.

Input the modulus length [default = 1024]:1024

[H3C] public-key local create dsa   //生成DSA密钥对

The range of public key modulus is (512 ~ 2048).

If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.

Press CTRL+C to abort.

Input the modulus length [default = 1024]:1024

ssh

[H3C] ssh server enable   // 开启ssh服务

[H3C] undo ssh server compatible-ssh1x enable //关闭兼容SSH version1版本

[H3C] ssh server acl 3000   //ssh服务应用编号3000的访问控制列表

[H3C] ssh server authentication-retries 3  //注意authentication-敲au然后TAB补全 ,密码错误次数3次自动退出，但不锁定。

[H3C] ssh server authentication-timeout 120   //SSH登录过程中密钥交换运算量比较大，如果设备性能较低，需要配置较长的认证超时时间。通过ssh server authentication-timeout命令可以修改服务器端配置的认证超时时间。

[H3C] password-control login-attempt 5 exceed lock-time 5 //登录失败5次锁定5分钟。

## 设备管理

### 本地管理

【安全要求】对于通过本地 Console 口进行维护的设备， 设备应配置使用用户名和口令进行认证。

【配置要求】人员本地登录应通过 Console 口输入用户名和口令。

【配置方法】设置串口的登录策略（consle）

[H3C] line console 0  //进入aux接口配置

[H3C-line-console0] authentication-mode scheme   //设置用户密码认证模式

★开启前，需要配置相应的用户权限和登录方式，登录方式须包含terminal。

Console默认登录user-role network-admin，但是操作员、审计员仍能登录，无法获取超级权限。

### 远程管理

【安全要求】对于使用 IP 协议进行远程维护的设备， 设备应配置使用 SSH 等加密协议，采用 SSH 服务代替 telnet 实施远程管理， 提高设备管理安全性。【配置要求】人员运程登录应使用 SSH 协议， 禁止使用 telnet、rlogin 其他协议远程登录。

【配置方法】

[H3C] line vty 0 4

[H3C-line-vty0-4] authentication-mode scheme

[H3C-line-vty0-4] protocol inbound ssh

### 限制 IP 访问

【安全要求】公共网络服务 SSH、SNMP 默认可以接受任何地址的连接， 为保障网络安全，应只允许特定地址访问。

【配置要求】配置访问控制列表， 只允许网管系统、 审计系统、 主站核心设备地址能访问网络设备管理服务。 SSH 和 SNMP 地址不同时应启用不同的访问控制列表。

【配置方法】

旧设备

[H3C] line vty 0 4

[H3C-line-vty0-4] acl 2000 inbound

新设备

[H3C] ssh server acl 2000 //前提得先配置访问控制列表2000

----------------------------------------------------------------------

[H3C] snmp-agent community read simple *****  acl 2000  配置团体字*****权限为读权限，远程服务器地址根据ACL2000来确定，注意需要使用simple,否则需要输入加密后字符串（ACL 为哪些服务器可以来采集）

### 登录超时

【安全要求】应配置账户超时自动退出， 退出后用户需再次登录才能进入系统。

【配置要求】Console 口或远程登录后超过 5 分钟无动作应自动退出。

[H3C] line console 0  进入console接口配置

[H3C-line-console0] idle-timeout 5 0   登录超时5分钟

[H3C] line vty 0 4

[H3C-line-vty0-4] idle-timeout 5 0   登录超时5分钟

## 网络服务

【安全要求】禁用不必要的公共网络服务；网络服务采取白名单方式管理，只允许开放SNMP、SSH、NTP等特定服务。

【配置要求】

禁用TCP SMALL SERVERS。（Cisco有，华为华三没有）

禁用UDP SMALL SERVERS。（Cisco有，华为华三没有）

禁用Finger。（Cisco有，华为华三没有）

禁用HTTP SERVER。

禁用BOOTP SERVER。（Cisco有，华为华三没有）

关闭DNS查询功能，如要使用该功能，则显式配置DNS SERVER。

禁用DHCP服务

【配置方法】

[H3C] undo ip http enable

[H3C] undo ftp server enable

[H3C] undo telnet server enable

[H3C] undo dns server

[H3C] undo dhcp enable

## 安全防护

### BANNER

【安全要求】应修改缺省BANNER语句，BANNER不应出现含有系统平台或地址等有碍安全的信息，防止信息泄露。

【配置要求】修改网络设备的 banner 信息，如修改 login Banner 信息，EXEC Banner 信息等。

[H3C] undo header incoming  // 配置Modem登录用户进入用户视图时的显示信息。

[H3C] undo header legal     //配置登录用户进入用户视图前的授权信息。

[H3C] undo header login     //配置登录验证时的显示信息。

[H3C] undo header motd     //登录终端界面前显示信息。

[H3C] undo header shell    //配置非Modem登录用户进入用户视图时的显示信息。

### ACL访问控制列表

【安全要求】应设置 ACL 访问控制列表，控制并规范网络访问行为。

【配置要求】根据具体业务设置ACL访问控制列表，通过三层接入交换机的出接口、路由器的入接口设置ACL屏蔽非法访问信息。

- 示例1：屏蔽非法端口

[H3C]acl advanced 3000

[H3C-acl-ipv4-adv-3000] rule 10 deny tcp destination-port eq 135

[H3C-acl-ipv4-adv-3000] rule 20 deny udp destination-port eq 135

[H3C-acl-ipv4-adv-3000]rule 100 permit ip

- 示例2：配置允许的访问路径

[H3C] acl advanced 3001

[H3C-acl-ipv4-adv-3001] rule 5 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255

[H3C-acl-ipv4-adv-3001]  rule 10 deny ip

- 二层接口下直接调用

[H3C] interface GigabitEthernet1/0/1

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] packet-filter 3000 inbound   //在接口的流量入方向调用

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] packet-filter 3000 outbound   //在接口的流量出方向调用

### 空闲端口管理

【安全要求】应关闭交换机、路由器上的空闲端口，防止恶意用户利用空闲端口进行攻击。

【配置要求】关闭交换机、路由器上不使用的端口。

[H3C] interface range GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/20

[H3C-if-range] shutdown

[H3C] interface range GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/5 GigabitEthernet 1/0/8 GigabitEthernet 1/0/10

[H3C-if-range] shutdown

------------------------------------------------------------------------

[H3C] interface range GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/5 Gig

abitEthernet 1/0/8 to GigabitEthernet 1/0/10

[H3C-if-range] shutdown

### MAC地址绑定

【安全要求】应使用IP、MAC 和端口绑定，防止 ARP 攻击、中间人攻击、恶意接入等安全威胁。

【配置要求】绑定IP、MAC和端口。

[H3C] port-security enable  //全局开启端口安全功能

[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/1

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port-security intrusion-mode disableport //违反原则接口进行协议逻辑down的状态，如再次使用，需要重新使用undo shutdown命令进行开启

- 手工指定的2个固定的MAC地址

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port-security mac-address security 000f-e201-1112 vlan 10

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port-security mac-address security 000f-e201-1113 vlan 10

------------------------------------------------------------

- 交换机接口通过自动学习，自动绑定学习到的前两个MAC地址

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port-security max-mac-count 2   // 最大mac地址接入数量

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port-security port-mode autolearn   //接口mac地址学习模式为自动,当学习到2个MAC地址后，就停止学习。当再有新的MAC地址接入时，触发入侵检测，并将此MAC阻塞。学习到MAC地址后，配置显示如下：

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port-security mac-address security sticky 4439-c48e-e054 vlan 10

- IP地址与MAC地址绑定

[H3C] arp static 1.1.1.2  4439-c48e-e054  //手动将IP地址与MAC地址捆绑

[H3C] arp static 1.1.1.3  4439-c48e-e055

- 空闲的地址（暂时还没有分配使用的IP地址）与无效的MAC地址捆绑，以防他人根据已知的网段和掩码推算出网络中的有效IP地址进行非法接入。

[H3C] arp static 1.1.1.4 0000-0000-0000

[H3C] arp static 1.1.1.4 0000-0000-0000

### NTP服务

【安全要求】应开启NTP服务，建立统一时钟，保证日志功能记录的时间的准确性。

【配置要求】开启NTP服务，统一时钟源，NTP服务器应为本地设备。

[H3C] clock timezone Beijing add 08:00:00

- 作为NTP客户端使用

[H3C] ntp-service server disable      //关闭作为NTP服务器功能

[H3C] ntp-service unicast-server 1.1.1.1  //配置NTP-server地址

- 作为NTP 服务器使用

[H3C] undo ntp-service server disable //开启NTP对时服务并作为服务器功能

### 协议安全配置（可选）

【安全要求】应检查调度数据网网络设备的安全配置，应避免使用默认路由，关闭网络边界OSPF路由功能（适用于调度数据网设备）。

【配置要求】启用OSPF MD5认证。禁用重分部直连。禁用默认路由。关闭网络边界OSPF路由功能。

[H3C] ospf 1

[H3C-ospf-1] silent-interface GigabitEthernet 1/0/5  //将此端口设置为静默端口，设置后此端口不发送hello报文，不能与对端建立连接关系，但参与OSPF路由

- 对整个区域里面的所有邻居进行认证

[H3C-ospf-1] area  0   //进入区域0

[H3C-ospf-1-area-0.0.0.0] authentication-mode md5 1 plain ******  //配置此区域邻居关系建立的认证方式，认证方式为MD5，认证密码*****，plain 为明文但配置后显示为密文

- 对单个邻居进行认证

[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/5

[H3C-GigabitEthernet1/0/5] port link-mode route 在对单个端口的邻居进行认证时，此端口必须改为路由模式

[H3C-GigabitEthernet1/0/5] ospf authentication-mode md5 1 plain ******

## 日志与审计

### SNMP协议安全

【安全要求】应修改 SNMP默认的通信字符串，字符串长度不能小于8位，要求是数字、字母或特殊字符的混合，不得与用户名相同。字符串应3个月定期更换和加密存储。SNMP协议应配置V2及以上版本。

【配置要求】修改SNMP的默认通信字符串，并更新SNMP版本。

- SNMP V2 配置方法

[H3C] undo snmp-agent community public  关闭默认关键字

[H3C] undo snmp-agent community private  关闭默认关键字

[H3C] snmp-agent community read simple ***** acl 2000  配置读权限关键字为*****，并限制ACL2000列表中允许的主机

[H3C] snmp-agent sys-info version v2c SNMP协议版本为V2格式

主动上送告警功能的配置：

[H3C] snmp-agent trap enable 开启设备主动以TRP形式上报告警信息

[H3C] snmp-agent target-host trap address udp-domain 172.23.67.1 params securityname sw2 v2c  此条是SNMP的TRAP信息以UDP的形式发送给172.23.67.1主机，并在网管上显示交换机名为sw2  （主动上送告警）

- SNMP V3 配置方法

[H3C] snmp-agent

[H3C] snmp-agent mib-view included DYHview iso

[H3C] snmp-agent sys-info version v3  //配置SNMP的版本信息为v3

[H3C] snmp-agent group v3 DYH@group privacy read-view DYHview acl 2001

//对用户的数据进行认证和加密，并调用DYHview视图，只允许ACL2001列表中主机访问

[H3C] snmp-agent usm-user v3 DYH@user DYH@group simple authentication-mode md5 1qaz@WSX privacy-mode aes128 !QAZ2wsx //创建用户并与组进行关联，对用户数据采用加密和认证形式，认证算法是MD5，密码是1qaz@WSX，加密的算法是aes128,密码是！QAZ2wsx。

————————————————————————————————————

主动上送告警功能的配置：

[H3C] snmp-agent trap enable  //开启trap功能

[H3C] snmp-agent trap source loopback0  //Trap报文发送的原地址可根据实际情况选择

[H3C] snmp-agent trap life 60  //Trap报文的保存时间超过了配置的保存时间后，该Trap报文将被丢弃，不再发送，也不再保存。

[H3C] snmp-agent trap queue-size 200  //在某个时间段Trap报文出现较多时，如果此时的Trap的消息队列长度无法满足Trap报文发送的需求，就会出现丢包的情况，通过调整Trap消息队列的长度来减少丢包情况的发生。当Trap报文保持时间比较长时，需要把消息队列设置的长些，否则会引起Trap报文丢失。

[H3C] snmp-agent target-host trap address udp-domain 172.23.67.1 params securityname sw2 v3  //此条是SNMP的TRAP信息以UDP的形式发送给172.23.67.1主机，并在网管上显示交换机名为sw2  （主动上送告警）。

### 日志审计

【安全要求】设备应启用自身日志审计功能，并配置审计策略。

【配置要求】启用设备日志审计功能。

[H3C] info-center timestamp date //设置信息中心的时间戳为当前设备日期显示形式

[H3C] info-center enable  //开启设备信息中心功能

[H3C] info-center logbuffer size 1024  //设置设备日志缓存区的大小

### 转存日志（可选）

【安全要求】设备应支持远程日志功能。所有设备日志均能通过远程日志功能传输到日志服务器。设备应至少支持一种通用的远程标准日志接口，如SYSLOG等，日志至少保存6个月。

【配置要求】在设备上配置远程日志服务器IP，并搭建日志服务器。

日志输出到主机

[H3C] info-center enable   //开启信息中心。

[H3C] info-center syslog min-age 8760   //注意8760是一年12个月，如果要求半年的话就是4380小时。

[H3C] info-center loghost source loopBack0   //发送日志到远程日志主机的源地址可根据实际情况选择,如loopBack0。

[H3C] info-center loghost 192.168.1.2   向主机192.168.1.2发送日志信息

[H3C] info-center source default loghost level debugging  配置交换机所有的模块信息作为源（default），以debug级别向远程日志主机发送信息。

## 路由配置（参考）

### 静态路由配置

【安全要求】 网络中静态路由要以汇总路由的方式出现，禁止配置默认路由，以防止形成路由黑洞。

[H3C] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1

或者

[H3C] ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.1

### 动态路由的配置（OSPF）

【安全要求】 运行OSPF协议的路由器要在区域中或者接口下对邻居进行MD5认证，以防止和非法接入的路由器形成邻居关系，防止非法路由条目对网络中合法路由器路由表的冲击。

[H3C] router id 1.1.1.1

[H3C] ospf 1

[H3C-ospf-1] bandwidth-reference 1000  //设置OSPF带宽参考值，默认参考值是100Mbit/s,可以设置带宽参考值为1000Mbit/s或者10000Mbit/s。

[H3C-ospf-1] area 0  //进入区域0配置模式下，并将相关网段宣告到其中

[H3C-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255  //此处注意是网段地址＋反掩码

[H3C-ospf-1-area-0.0.0.0] area 1  //进入区域1配置模式下，并将相关网段宣告到其中

[H3C-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.2.0 0.0.0.255   //网段地址+反掩码

## QOS大类（参考）

### 通过接口所有入流量进行流量监管

【安全要求】限制交换机端口的入流量为800Mbps。

[H3C] interface GigabitEthernet1/0/1

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] qos lr inbound cir 8000 cbs 1000000  //允许进入端口的流量速度为800Mbps。

#

### 通过端口所有出流量进行端口限速

【安全要求】限制交换机端口的出流量为800Mbps。

[H3C] interface GigabitEthernet1/0/1

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] qos lr outbound cir 8000 cbs 1000000 //允许离开端口的流量速度为800Mbps。

### 基于ACL的流量限速（入）

【安全要求】在交换机接口的入方向对源192.168.0.1的报文进行流量监管，限制该源报文的流量速度为800Mbps。

[H3C] acl advanced 3010   //匹配流量

[H3C-acl-ipv4-adv-3010] rule 10 permit tcp source 192.168.0.1 0

[H3C-acl-ipv4-adv-3010] rule 20 deny ip

#

[H3C] traffic classifier C1   //创建流量类C1

[H3C-classifier-C1] if-match acl 3010   //关联ACL匹配的源

[H3C-classifier-C1] quit

[H3C] traffic behavior B1    //创建动作B1

[H3C-behavior-B1] car cir 800000 pir 800000  //CIR:承诺的速率是800Mbps,PIR:最大的传输速率限制在800Mbps。

[H3C-behavior-B1] quit

[H3C] qos policy P1    创建策略P1

[H3C-qospolicy-P1] classifier C1 behavior B1//将流量类C1与操作动作相关联

[H3C-qospolicy-P1] quit

[H3C] interface GigabitEthernet qos	1/0/1

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy P1 inbound  //将策略部署在接口流量的入方向

### 基于ACL的流量限速（出）

【安全要求】在交换机接口的出方向对源192.168.0.1的报文进行流量整形，限制该源报文的流量速度为800Mbps。

[H3C] acl advanced 3010   //匹配流量

[H3C-acl-ipv4-adv-3010] rule 10 permit tcp source 192.168.0.1 0

[H3C-acl-ipv4-adv-3010] rule 100 deny ip

#

[H3C] traffic classifier C1  //创建流量类C1

[H3C-classifier-C1] if-match acl 3010   //关联ACL匹配的源

[H3C-classifier-C1] quit

[H3C] traffic behavior B1   //创建动作B1

[H3C-behavior-B1] car cir 800000  pir 800000 //CIR承诺的速率是800Mbps,PIR最大的传输速率限制在800Mbps。

[H3C-behavior-B1] quit

[H3C] qos policy P1   //创建策略P1

[H3C-qospolicy-P1] classifier C1 behavior B1//将流量类C1与操作动作相关联

[H3C] interface GigabitEthernet1/0/1

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy P1 outbound   //将策略部署在接口流量的入方向

### 基于ACL的流量统计(可选)

【安全要求】PC1的MAC地址为0000-0000-0003，它连接在Switch的GE 1/0/1端口上，实现与其他设备的互连互通。现希望Switch对源MAC为0000-0000-0003的报文进行流量统计。

[H3C] acl mac 4000  //创建二层ACL

[H3C-acl-mac-4000] rule permit source-mac 0000-0000-0003 ffff-ffff-ffff   //匹配PC1的MAC地址

[H3C-acl-mac-4000] quit

[H3C] interface gigabitethernet 1/0/1

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] packet-filter mac 4000 inbound hardware-count   //调用ACL4000对PC1的报文流量进行统计